## Slide 1: GSM
Global System for Mobile Communication
April 2001 Patrick Röder

## Slide 2: Überblick
Geschichte der GSM Entwicklung
Technische Grundlagen
Funk und Zellulartechnik
Netzorganisation
Logische und physikalische Kanäle
Authentifizierung, Kompression, Codierung, Verschlüsselung
Notes: Geschichte eventuell. kicken

## Slide 3: Geschichte der GSM Entwicklung
1982 Groupe Spécial Mobile gegründet
1987 Funktechnik festgelegt
1989 GSM Teil der ETSI (European Telecommunication Standarts Insitute)
1991 Erste GSM900-Netze (D-Netze) in Betrieb
DCS1800 (E-Netze) Specs festgelegt
1994 Datendienste werden angeboten
1995 Erste PCS1900-Netz in USA geht in Betrieb
Heute ?
Notes: Welchen Stand haben wir heute? Nachsehen... Wie viele Netzte? Wie viele Nutzer? Wie viele BTS? GPRS? UMTS? HSSCD?

## Slide 4: Technische Grundlagen
Funkwellenausbreitung
Idealfall: Pef ~ 1 / L2
Realität: Pef ~ 1 / Lµ( 2 ≤ µ ≤ 5 )
  Ausbreitungkoeffizient µ
  Bedingt durch Hindernisse und Mehrwegeausbreitung

## Slide 5: Technische Grundlagen
Fading (Signaldämpfung)
  Fast Fading (Durch Mehrwegeausbreitung)
  Slow Fading (Durch Hindernisse)
Typisch im periodischen Abstand etwa einer halben Wellenlänge
  Frequenzselektivis Fading
Stärkstes Signal der Mehwegeausbreitung: Rice-Kanal ( Rice-Fading)
Alle Signal gleich stark gedämpft: Rayleigh-Fading

## Slide 6: Technische Grundlagen
Fazit
Mobilfunkkanal schlechtes Medium
Teilweise tiefe Fadinglöcher mit typischen Bitfehlerraten von 1% bis 10% (10-2 bis 10-1)
Aufwedige Maßnahmen gegen Mehrfachausbreitung:
  Equalizer wird mit Trainingssequenzen trainiert und trennt damit Rice-Kanal von störendem Rest
  Vorwärtsfehlerkorrektur mit fehlerkorrigierenden Codes
    Fehlerrate kann dadurch auf etwa 10-5 bis 10-6 reduziert werden
  Algorithmen zur Sendleistungsregelung

## Slide 7: Duplexübertragung
Frequency Division Duplex FDD
  Je eine Frequenz für uplink und downlink
  Im analogen Mobilfunk eingesetz, braucht große Hardwarefilter zur Frequenztrennung
Time Division Duplex TDD
  Abwechselnd senden und empfangen
  In GSM verwendet, braucht keine Filter
  Max. mögliche Bitrate dadurch halbiert
Notes: Blendet alles auf einmal ein?

## Slide 8: Vielfachzugriffstechniken
Funkmedium knapp, effiziente Nutzung sehr wichtig
  Frequenzmehrfachzugriff (Frequenzcy Division Multiple Acces FDMA)
  Zeitvielfachzugriff (Time Division Multiple Access TDMA)
  Codevielfachzugriff (Code Division Multiple Access CDMA)
  Raumvielfachzugriff (Sight? Division Multiple Access SDMA)
Notes: Bild nachbearbeiten

## Slide 9: Zellulartechnik
GSM 900 nur 25 MHz Bandbreite
125 Kanäle á 200 kHz mit je 8 Timeslots (TDMA)
= 1000 Sprachkanäle -> zu wenig für alle in der BRD
Netz in Zellen aufteilen
Jede Zelle erhält eigene Frequenzmenge
Im Abstand D (Frequenzwiederholabstand) Frequenzen wieder benutzen
Beim Übergang von eine Zelle zur nächsten während eines Gesprächs erfolgt Handover, d. h. automatischer Frequenzwechsel auf (freie) Frequenz der nächsten Zelle

## Slide 10: Zellurares Netz

## Slide 11: Clusterbildung
Gruppenbildung durch Frequenzzuteilung -> Cluster
Im Cluster kommen alle Frequenzen vor
Je größer ein Cluster (k groß), desto größer der Frequenzwiederholabstand D

## Slide 12: Netzorganisation
Notes: Viel erklären zu dem Bild!

## Slide 13: Identifikation
Country Code CC (3 Dezimalstellen)
  Internat. eindeutiger Code für ein Land (BRD=262)
Mobile Network Code NC (2 Dezimalstellen)
  Code für das Netz (01 = D1; 02 = D2; 03 = E+; 07 = Viag)
International Mobile Station Equipment Identity IMEI (15 Dez.-Stellen)
  Geräte ID im Handy und im EIR gespeichert
  Betreiber führen White- / Grey- und Black-List
International Mobile Subscriber Identity IMSI (15 Dez.-Stellen)
  Teilnehmer ID im SIM gespeichert
  Enthält u. a. NC und CC
Location Area Code (16 Bit)
  ID des Aufenthaltsbereich im Netz
  Wird im Broadcast Control Channel jeder BTS regelmäßig gesendet
  Wechsel der LAC muß das Handy ein Location Update machen

## Slide 14: Identifikation
Cell ID CID (max. 16 Bit)
  ID einer Zelle zusammen mit LAC national eindeutig
Bases Station Identity Code BSIC
  ID eine BTS
  Auf Broadcast und Synchronisation Channel gesendet

## Slide 15: Logische Kanäle
  Traffic Channel TCH
    Für Sprache, Fax oder Daten
    mobiler B-Kanal
    Half Rate (halber Kanal)
    Full Rate (Voller Kanal)
    Enhanced Full Rate (besserer Codec)
    Daten mit 2.4, 4.8, 9.6, und 14.4 kbit/s

## Slide 16: Logische Kanäle
Signalisierungskanäle (mobiler D-Kanal)
  Broadcast Channel
    Broadcast Control Channel BCCH (Verwaltungsdaten)
    Frequency Correction Channel FCCH
    Synchronization Channel SCH
  Common Control Channel CCCH
    Random Acces Channel RACH
    Access Grant Channel AGCH
    Paging Channel PCH
  Dedicated/Associated Control Channel DCCH/ACCH
    Stand-alone Dedicated Control Channel SDCCH
    Fast/Slow Associated Control Channel SACCH/FACCH

## Slide 19: Physikalische Kanäle
Jeder Kanal in 8 Time-Slots geteilt TDMA
Uplink 3 Slots später als Downlink TDD
Eigene Frequenz für Up/Downlink (45 MHz Abstand) FDD
Jeder Timeslot enthält Burst von 156.25 Bitperioden = 576.9 µs

## Slide 20: Timing Advance
Signallaufzeit - TDMA Slots müssen präzise getroffen werden!!

## Slide 21: Audio Codec
Regular Pulse Excitation - Long term Prediction RPE-LPT
Grobe Hüllkurve + Klangparameter -> Sprachsynthese

## Slide 22: Fehlerkorrektur
Daten hoch komprimiert - sehr fehleranfällig
Blockcode: Fehlererkennung; Faltungscode: zusätzliche Redundanz
Interleaving: Schutz vor Bündelfehlern
Klasse 1 Daten: Hohe Sicherung; Klasse 2: weniger Sicherung

## Slide 23: Schutz der Teilnehmeridentität
Verwendung von TMSI statt IMSI
TMSI bei jedem Location Update neu vergeben

## Slide 24: Teilnehmerauthentifizierung
Geheimer Schlüssel Ki (128 Bit)
  Im AUC des Heimat Netz und im SIM gespeichert
Netz schickt Zufallszahl (RAND 128 Bit) an MS
Diese wird von der MS irreversibel mit der Ki verrechnet (SRES)
Netz berechnet SRES ebenfalls und vergleicht mit der der MS
Ki wird immer im AUC des Heimat-Netz behalten
Zur besseren Performance wird ein Satz von (RAND, SRES) Tupeln im voraus berechnet und an das jeweilige VLR gesendet

## Slide 25: Verschlüsselung
Mittels RAND wird beidseitig (Netz und MS) aus Ki der Kc (Cipher Key 64 Bit) berechnet
Symmetrische Verschlüsselung nach Algorithmus A5
Zusätzlich wird noch die Frame-Nr mit in die Verschlüsselung codiert, diese wiederholt sich alle 3,5 Stunden
Uplink und Downlink eigene Kcs

## Slide 26: Hürden beim GSM-Sniffen
Radio-Scanner
  Muß GMSK-Modulation (Gauss-Minimum-Shift-Keying ) können -> sehr, sehr teuer, ca. 150.000 DM
  Zwei davon: Uplink/ Downlink !!!
Optimale Lage
  Gerichteter Funk von BS zur MS; Interferenzen
  Sendeleistungsregulierung, bewegte MS
Frequency-Hopping (Verfahren zur Reduz. des Rayleigh-Fading)
Synchronisation, Timing-Advance, Interleaving, Faltungskodes
Sprachkodierung, Signalisierung (Kanalwechsel...)
64 Bit-Verschlüsselung (einzige Hoffnung: Selten mal inaktiv)

## Slide 27: Buchtipps
M. Mouly / M.-B. Pautet: The GSM System for Mobile Communications
  Das absolute Muß für alle, die es wirklich wissen wollen. Informativ, detailliert und in Englisch.
  Nur bei den Autoren direkt erhältlich,
  Faxbestellungen +33 1 69 310338 ISBN 2-950-71900-7 770 FFR
  130 EUR
K. David / T. Benkner: Digitale Mobilfunksysteme
  Viele wichtige Grundlagen sowie ein gutteil GSM, aber auch ein kurzer Abstecher zu anderen zellularen Netzen.
  Verlag Teubner, Stuttgart ISBN 3-519-06181-3 76,00 DEM
  38,86 EUR ( ICH HABE DIESES BUCH )
G. Heine: GSM-Signalisierung verstehen und praktisch anwenden
  Ausführliche und verständliche Darstellung aller, aber auch wirklich aller Aspekte dieses Themas. Unbedingt lesen.
  Verlag Franzis', Poing ISBN 3-7723-5773-3 178,00 DEM