## Slide 1: Netzwerkprogrammierung mit Protothreads
Coroutines in C
Protothreads
Eventbasierte Netzwerkprogrammierung
Netzwerkprogrammierung mit Protothreads

## Slide 2: Coroutines in C

## Slide 3: Coroutines
Ähnliche Probleme hat man z.B. bei Parsern, oder Code der ein Inputstream verarbeitet, und ihn weitergibt
Z.B. könnten wir eine Dekompressionsroutine haben, und einen Parser

## Slide 4: Dekompressionsroutine
/* Decompression code */
while (1) {
c = getchar();
if (c == EOF) break;
if (c == 0xFF) {
len = getchar();
c = getchar();
while (len--) emit(c);
} else
emit(c);
}
emit(EOF);

## Slide 5: Parserroutine
/* Parser code */
while (1) {
c = getchar();
if (c == EOF) break;
if (isalpha(c)) {
do { add_to_token(c);
c = getchar();
} while (isalpha(c));
got_token(WORD);
}
add_to_token(c);
got_token(PUNCT);
}

## Slide 6: Coroutines
Parser und Dekomprimierer sind beide einfach zu verstehen
Doch... Wie kombiniert man jetzt beide?
Eine Möglichkeit ist, entweder den Parser oder den Dekomprimierer neu zu schreiben, damit er jeweils von der anderen Funktion aufgerufen werden kann

## Slide 7: Dekompressionsroutine (2)
int decompressor(void) {
static int repchar;
static int replen;
if (replen > 0) {
replen--; return repchar;
}
c = getchar();
if (c == EOF) return EOF;
if (c == 0xFF) {
replen = getchar();
repchar = getchar();
replen--;
return repchar;
} else return c;
}

## Slide 8: Coroutines
Eine andere Möglichkeit ist, das Programm nicht mehr so zu strukturieren, dass der eine Teil den anderen aufruft, sondern dass beide Funktionen „Koroutinen“ sind
Bei dem Aufruf der anderen Koroutine wird jeweils der aktuelle lokale Zustand gespeichert, und bei dem nächsten Aufruf der Koroutine wird von dem Punkt an weitergemacht.

## Slide 9: Coroutines
Dekompressor
Parser
(return repchar)
Dekompressor
return
Add_to_token()
State = IN_WORD
Parser
(return repchar)
Got_token()
...

## Slide 10: Coroutines
C ist stark an die Stackcall-struktur gekoppelt. Es ist dort nicht einfach, sich von dem normalen Funktionsaufruf zu entkoppeln
Eine Möglichkeit ist setjmp/longjmp zu verwenden: nicht einfach portabel, verbraucht Speicher (speicher stack-Environment)

## Slide 11: Coroutines in C
Was wir wollen, ist ein Funktion, die sich merkt, an welcher Stelle return benutzt wurde
Beim nächsten Aufruf wird an der Stelle fortgesetzt
Z.B. würde folgende Funktion 10 mal hintereinander aufgerufen die Werte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zurückgeben:
int bla(void) {
  int i;
  for (i=0; i < 10; i++)
  return i;
  }

## Slide 12: Coroutines in C
Coroutines in C könnte man z.B. mit goto statements implementieren. Eine Variable merkt sich der letzte „Zustand“, und ein switch() am Anfang springt an die richtige Stelle (i ist jetzt übrigens static):
int function(void) {
static int i, state = 0;
switch (state) {
case 0: goto LABEL0;
case 1: goto LABEL1;
}
LABEL0: /* start of function */
for (i = 0; i < 10; i++) {
state = 1; /* so we will come back to LABEL1 */ return i;
LABEL1: /* resume control straight after the return */
}
}

## Slide 13: Coroutines in C
Das ist immer noch ein wenig viel Overhead (state und switch und gotos verwalten), zum Glück kann man in C switch missbrauchen, um gleich noch den goto mitzumachen
int function(void) {
static int i, state = 0;
switch (state) {
case 0: /* start of function */
for (i = 0; i < 10; i++) {
state = 1;
return i;
case 1:
/* resume control straight after the return */
}
}
}

## Slide 14: Coroutines in C
Mit Makros kann man jetzt die ganze Hässlichkeit gekonnt verstecken:
#define crBegin static int state=0; switch(state) { case 0:
#define crReturn(i,x) do { state=i; return x; case i:; } while (0)
#define crFinish }
int function(void) {
static int i;
crBegin;
for (i = 0; i < 10; i++)
crReturn(1, i);
crFinish;
}

## Slide 15: Coroutines in C
Den hässlichen Parameter für crReturn können wir auch gleich durch __LINE__ ersetzen:
#define crReturn(x) do { state=__LINE__; return x; \ case __LINE__:; } while (0)

## Slide 16: Dekomprimierungsroutine (3)
Jetzt kann man den Dekompressor als Routine hinschreiben, er sieht fast genauso aus wie am Anfang:
int decompressor(void) {
static int c, len;
crBegin;
while (1) {
c = getchar();
if (c == EOF) break;
if (c == 0xFF) {
len = getchar();
c = getchar();
while (len--) crReturn(c);
} else
crReturn(c);
}
crReturn(EOF);
crFinish;
}

## Slide 17: Protothreads

## Slide 18: Protothreads
Protothreads ist eine Implementierung des C-Coroutines-Trick, als Thread-library gefasst
Keine richtigen Threads in dem Sinne, also nicht preemptives Threading, sondern kooperatives Threading
Jeder Thread muss „yielden“, wenn er nichts zu tun hat

## Slide 19: Protothreads
Yield bei Protothreads ist einfach ein Return, jeder Thread ist eine Koroutine, und wird beim nächsten Aufruf an der vorigen Stelle weitergeführt
Jeder Thread speichert nur die „state“ Variable von vorhin -> 2 Bytes Speicher pro „Thread“
Die Library besteht eigentlich aus den Macros, die wir vorhin gesehen haben

## Slide 20: Protothreads-Beispiel
#include "pt.h"
struct pt pt;
struct timer timer;
int flag;
PT_THREAD(example(struct pt *pt)) {
PT_BEGIN(pt);
while(1) {
timer_restart(&timer);
PT_WAIT_UNTIL(pt, timer_expired(&timer));
if(flag) {
timer_restart(&timer);
PT_WAIT_UNTIL(pt, !flag || timer_expired(&timer));
} else {
trigger_event();
}
}
PT_END(pt);
}

## Slide 21: Protothreads API-Übersicht
Struct pt *pt
  Hält den jetzigen Coroutinen-Zustand fest (2 Bytes, der Stack wird nicht gespeichert)
PT_INIT(struct pt *pt)
  Protothreads-struktur initialisieren (state Parameter zurücksetzen)
PT_BEGIN(struct pt *pt)
  Switch-struktur für die C-Koroutine einsetzen. Alles was vor PT_BEGIN steht wird beim jedem Thread-schedulen ausgeführt
PT_END(struct pt *pt)
  Schliessen einer Switch-Struktur für die C-Koroutine

## Slide 22: Protothreads API-Übersicht
PT_EXIT(struct pt *pt)
  Ein Protothreads verlassen (return mit Code PT_EXIT)
PT_WAIT_UNTIL(struct pt *pt, condition)
  Verlassen mit code PT_WAITING, wenn die condition falsch. Beim nächsten Schedulen des Threads wird dieser Check auch wieder ausgeführt
PT_SPAWN(struct pt *parent, struct pt *child, thread)
  Führt den child Thread aus bis er verlassen wird

## Slide 23: Protothreads-Beispiel
Einfache reliable Kommunikation (mit Timeout)
Server:
PT_THREAD(sender(struct pt *pt)) {
PT_BEGIN(pt);
do {
send_packet();
timer_set(&timer, TIMEOUT);
PT_WAIT_UNTIL(pt, acknowledgment_received() || timer_expired(&timer));
} while(timer_expired(&timer));
PT_END(pt);
}

## Slide 24: Protothreads-Beispiel
Client:
PT_THREAD(receiver(struct pt *pt)) {
PT_BEGIN(pt);
PT_WAIT_UNTIL(pt, packet_received()); send_acknowledgement();
PT_END(pt);
}

## Slide 25: Eventbasierte Netzwerkprogrammierung

## Slide 26: Eventbasiertes Netzwerkprogramm
Netzwerkserver in einem Prozess
Socket öffnen, bind(), listen()
Listening-Socket aufnehmen in Eventloop (z.B. mit select() )
Bei Connect, Clientsocket aufmachen, Socket auf NONBLOCKING setzen, in Eventloop aufnehmen
Bei Events auf dem Clientsocket Client-State-Machine durchlaufen

## Slide 27: Eventbasiertes Netzwerkprogramm
Beispiel: SMTP Server
  Event kann sein: 3 bytes angekommen
  Statemachine muss input-Buffer verwalten (erst wenn eine Zeile im Inputbuffer kann diese geparst werden)
  Flow-Control von der Applikation ist dann recht kompliziert (State für jedes Kommando, oder vorgeschalteter Tokenizer)

## Slide 28: Netzwerkprogrammierung mit Protothreads

## Slide 29: Protothreads für Netzwerk
Hier kann jetzt für Lesen von Netzwerkdaten eine Koroutine aufgerufen werden, die den Eingangspuffer füllt.
Die Protokollroutine kann also so hingeschrieben werden, als würde ein blockierendes Lesen passieren
Man muss allerdings aufpassen, dass die Inputpuffer getrennt bleiben, also pro Verbindung ein eigener Lesethread oder Schreibethread mit eigenem Puffer

## Slide 30: Netzwerkprogrammierungsbeispiel (lc-test.c)